## Slide 1: Chapter7. 시프트레지스터

## Slide 3
시프트 레지스터의 이해
시프트 레지스터로 LED 불빛 움직이기
LED와 IR센서로 장애물 위치 표현하기

## Slide 4
시프트 레지스터가 작동하는 원리
시리얼 데이터 전송과 병렬 데이터 전송의 차이
10진 표현과 2진 표현의 차이
시프트 레지스터를 사용하여 LED를 동적으로 제어하는 방법

## Slide 5: 필요한 부품

## Slide 6: 01. 시프트 레지스터의 이해
더 많은 입출력 포트가 필요할 때
  7장에서도 아두이노 Uno를 개발 플랫폼으로 사용한다.
  왜 입출력 포트가 많이 필요한 프로젝트를 수행할 때 왜 더 많은 입출력 포트를 내장한 아두이노 Mega2560이나 Due 등의 보드를 사용하지 않을까?
    명령 처리 속도는 아두이노 Uno 정도로 충분하나 더 많은 디지털 출력이 필요한 상황일 때에는, 사용하는 플랫폼을 바꾸는 것보다 시프트 레지스터를 추가하는 것이 더 저렴하고, 하드웨어를 소형화 하는 방법이 될 수 있다.

## Slide 7: 01. 시프트 레지스터의 이해
  문제: 16개의 RGB LED를 구동하려면
  몇 개의 디지털 출력 포트가 필요할까?
답
  16 x 3 = 48
  관련 동영상: http://www.youtube.com/watch?v=MDmOvbga0uA

## Slide 8: 01. 시프트 레지스터의 이해 - 시프트레지스터
시프트 레지스터
  시리얼 비트 스트림을 받아 이 값을 동시에 입출력 핀으로 출력하는 장치이다.
  전광판 등 다수의 LED를 제어하는데 주로 사용된다.
  시프트 레지스터의 입출력 개요도
    아래 쪽 원들은 출력 포트에 연결한 LED 여덟 개를 뜻한다.
    위 쪽은 아두이노에 연결한 시리얼 통신 회선을 뜻한다.

## Slide 9: 01. 시프트 레지스터의 이해 – 시리얼 데이터 병렬 전송
병렬 전송
  개별적으로 점멸하는 LED 여덟 개를 제어하는 데 충분한 데이터를 전송하려면 총 8비트가 필요하다.
  시프트 레지스터를 사용하면 시리얼 데이터 전송 기법을 병렬 데이터 전송 기법으로 쉽게 변환할 수 있다.
  시프트 레지스터를 여러 개 사용하면 아두이노 입출력 핀 세 개만으로 디지털 출력 수백 개를 제어하는 것도 가능하다.

## Slide 10: 01. 시프트 레지스터의 이해 – 병렬, 시리얼 데이터 전송
74HC595 시프트 레지스터
  책에서 사용할 시프트 레지스터: 74HC595
  각 핀의 기능
    Qa~Qh까지는 병렬 출력 여덟 개
    Vcc는 5V에 연결.
    GND는 아두이노와 똑같은 GND에 연결
    SER: DATA핀(입력)
      이 핀에 비트값 여덟 개를 차례로 입력한다.
    SRCLK: CLOCK 핀
      HIGH 상태일 때마다 시프트 레지스터의 값이 1비트씩 이동한다.
    RCLK: LATCH 핀
      저장된 값을 그대로 내보내거나 데이터를 차례로 이동시킬 때 사용한다.

## Slide 11: 01. 시프트 레지스터의 이해 – 시프트 레지스터 작동 원리
시프트 레지스터 작동 원리
  http://www.youtube.com/watch?v=6fVbJbNPrEU

## Slide 12: 01. 시프트 레지스터의 이해 – 시프트 레지스터 작동 원리
시프트 레지스터 작동 원리
  시프트 레지스터는 CLOCK 신호가 켜질 때만 작동하는 동기 장치이다.
  CLOCK 신호가 LOW에서 HIGH로 이동할 때마다 출력 레지스터 여덟 개에 저장된 현재 값이 한 자리씩 이동한다.
  맨 마지막 값은 버려지거나 시프트 레지스터를 추가하여 Qh로 출력된다.
  새로 입력된 (또는 이동한) 값들을 출력할 때에는 LATCH 핀을 HIGH로 설정한다.

## Slide 13: 01. 시프트 레지스터의 이해 – 시프트 레지스터 작동 원리
아두이노에서 시리얼 데이터 이동시키기: shiftOut()
  아두이노 IDE에는 시프트 레지스터로 시리얼 데이터를 이동시킬 수 있는 함수가 내장되어 있다.
  shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST, B10101010);
  DATA: 아두이노 8번 핀에 연결된 시프트레지스터의 DATA 핀
  CLOCK: 아두이노 9번 핀에 연결된 시프트레지스터의 CLOCK 핀
  MSBFIRST: 최상위비트 우선(맨 왼쪽 비트)가 먼저 전송됨.
  LSBFIRST: 최하위 비트(맨 오른쪽 비트)가 먼저 전송됨.
  문제: LED 여덟 개 중
  짝수 번째만 불이 들어오게 하려면?
  shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST, B01010101);

## Slide 14: 01. 시프트 레지스터의 이해 – 시프트레지스터 연결하기

## Slide 15: 01. 시프트 레지스터의 이해 – LED 여덟 개 제어하기
const int SER=8; //시프트 레지스터로 데이터를 입력하는 8번 핀 SER 상수 정의
const int LATCH=9; //LATCH 핀 LATCH 상수 정의
const int CLK=10; //CLOCK 핀 CLK 상수 정의
void setup()
{
//시프트 레지스터에 연결된 각 핀의 입출력 모드를 출력으로 지정
pinMode(SER, OUTPUT);
pinMode(LATCH, OUTPUT);
pinMode(CLK, OUTPUT);
digitalWrite(LATCH, LOW); //LATCH에 LOW 입력
shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, B10101010); //비트값 1010101010 전송
digitalWrite(LATCH, HIGH); //LATCH에 HIGH 입력 : 홀수 LED 점등
}
void loop()
{
//loop문에서는 아무런 작업도 하지 않음
}
실습 7-1 시프트 레지스터로 LED 여덟 개 제어하기

## Slide 16: 01. 시프트 레지스터의 이해 – 시프트 레지스터 제어하기
10진수로 LED 어덟 개 제어하기
  2진수로 표현한 B10101010을 살펴보면 어느 위치의 LED를 켜고 끄는지 직관적으로 파악할 수 있다.
  여러 값을 동시에 표현할 때에는 코드 길이를 줄일 수 있는 10진 수를 사용하는 것이 더 편리하다.
  10진수 170은 2진수 10101010과 같은 기능을 한다.
  shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, 170);

## Slide 17: 02. 시프트 레지스터로 LED 불빛 움직이기
Light Rider 제작
  LED가 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이는 것처럼 보이는 프로그램을 만들어보자.
  shiftOut() 함수를 이용하여 LED가 동적으로 움직이는 것처럼 보이도록 시프트레지스터의 출력을 변경해보자.
  각 단계별 LED의 점멸 상태는 2진수가 아닌 10진수로 변환하여 배열로 저장한다.
  For문을 이용하여 한 번에 한 가지 패턴 씩 시프트 레지스터로 보내는 프로그램을 작성해보자.

## Slide 18: 02. 시프트 레지스터로 LED 불빛 움직이기
//Light Rider 조명 효과 주시
const int SER=8; //시프트 레지스터로 데이터를 입력하는 8번 핀 SER 상수 정의
const int LATCH=9; //LATCH 핀 LATCH 상수 정의
const int CLK=10; //CLOCK 핀 CLK 상수 정의
//LED 조명 효과를 계산한 10진수값을 배열에 저장
int seq[14]={1,2,4,8,16,32,64,128,64,32,16,8,4,2};
void setup()
{
//시프트 레지스터에 연결된 입출력 핀을 출력 모드로 지정
pinMode(SER, OUTPUT);
pinMode(LATCH, OUTPUT);
pinMode(CLK, OUTPUT);
}
실습 7-2 Light Rider 프로그램 작성하기

## Slide 19: 02. 시프트 레지스터로 LED 불빛 움직이기
.
.
.
void loop()
{
for(int i=0; i<14; i++)
{
digitalWrite(LATCH, LOW); //LATCH에 LOW 입력
shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, seq[i]); //seq[] 배열의 인덱스(i)값 전송
digitalWrite(LATCH, HIGH); //LATCH에 HIGH 입력
delay(100); //LED 조명 효과 속도 조절
}
}
실습 7-2 Light Rider 프로그램 작성하기

## Slide 20: 03. LED와 IR센서로 장애물 위치 표현하기
장애물 위치를 알려주는 LED 막대그래프 표현하기

## Slide 21: 03. LED와 IR센서로 장애물 위치 표현하기
LED 막대그래프의 10진 표현

## Slide 22: 03. LED와 IR센서로 장애물 위치 표현하기
//장애물의 거리를 감지하는 막대그래프 만들기
const int SER=8; //시프트 레지스터로 데이터를 입력하는 8번 핀 SER 상수 정의
const int LATCH=9; //LATCH 핀 LATCH 상수 정의
const int CLK=10; //CLOCK 핀 CLK 상수 정의
const int DIST=0; //아날로그 입력 0번 핀에 연결된 IR 센서의 장애물 거리값
//LED 거리값 패턴을 저장한 vals 배열 정의
int vals[9]={0,1,3,7,15,31,63,127,255};
//IR 센서의 장애물 거리 최댓값
int maxVal=500;
//IR 센서의 장애물 거리 최솟값
int minVal=0;
실습 7-3 장애물 감지 LED 막대그래프 제어하기

## Slide 23: 03. LED와 IR센서로 장애물 위치 표현하기
void setup()
{
//시프트 레지스터에 연결된 핀들의 입출력 모드를 출력으로 지정
pinMode(SER, OUTPUT);
pinMode(LATCH, OUTPUT);
pinMode(CLK, OUTPUT);
}
void loop()
{
int distance=analogRead(DIST); //IR 센서에서 장애물 거리값을 읽음
distance=map(distance, minVal, maxVal, 0, 8);
distance=constrain(distance,0,8); //거리값 범위 조정
digitalWrite(LATCH, LOW); //LATCH에 LOW 입력
shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, vals[distance]); //거리값에 맞는 데이터 전송
digitalWrite(LATCH, HIGH); //LATCH에 HIGH 입력 : 거리에 따라 LED 켜짐
delay(10); //장애물을 감지하는 시간 간격 지정
}
실습 7-3 장애물 감지 LED 막대그래프 제어하기