## Slide 1: Chapter8. I2C 통신

## Slide 3
I2C 통신 개요
I2C 하드웨어 구성
I2C 온도 센서와 통신
시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신

## Slide 4
I2C 장치 간의 통신 원리
Wire 라이브러리를 이용한 I2C 통신 프로그래밍
I2C 통신과 시프트레지스터, 시리얼 통신 함께 사용하기
I2C 장치의 정보를 Processing으로 표현하기

## Slide 5: 필요한 부품

## Slide 6: 01. I2C 통신 개요
I2C 통신
  I2C 장치는 대부분 MCU를 비롯한 외부 모듈과 통신할 수 있도록 표준화된 디지털 통신 프로토콜을 사용한다.
  I2C 버스는 최소한의 입출력 핀만 사용하여 장치 간 강력하고 빠른 양방향 통신을 지원한다.
  I2C 버스는 정보를 보내는 마스터(Master) 장치 하나와 정보를 받는 슬레이브(Slave) 장치 여러 개로 구성 된다.
  보통은 MCU가 마스터 역할을 수행하며 동작을 제어한다.
  I2C 통신은 빠른 속도를 요구하지 않는 간단한 주변 장치와의 통신에 적합하다.
  I2C 통신의 최대 속도는 평균 수백(100-400)KHz로 매우 낮은 속도에 해당한다.

## Slide 7: 01. I2C 통신 개요
I2C 통신의 역사
  I2C 프로토콜은 1980년대 초반 필립스에서 개발했다.
  1990년 대 이 프로토콜이 표준화되면서 많은 회사에서 호환 칩을 생산했다.
  I2C 통신은 CLOCK과 DATA 회선 두 개로 통신하기 때문에 두 가닥(two-wire) 프로토콜이라고 불린다.
  I2C 통신이라는 이름을 사용하지 않더라도 두 가닥 프로토콜을 사용하는 장치라면 I2C 통신 표준을 지원한다.

## Slide 8: 02. I2C 통신 하드웨어 구성
I2C 장치 간 연결 방법
  I2C 통신 시스템은 여러 장치가 똑같은 통신 회선을 공유한다.
    CLOCK 신호(SCL): 전송을 개시하는 클럭 펄스가 생성되는 회선이다.
    DATA 신호(SDA): 마스터와 슬레이브 장치 간 전송되는 양방향 데이터 회선이다.

## Slide 9: 02. I2C 통신 하드웨어 구성
I2C 장치 간 통신 주소 설정
  I2C 버스는 하나의 마스터 장치와 다수의 슬레이브 장치가 통신 회선을 공유한다.
  이 책에서는 아두이노를 마스터 장치로 사용한다.
  마스터 장치만이 통신을 초기화 할 수 있고, 슬레이브 장치는 마스터 장치의 요청에 응답만 할 수 있다.
  각각의 주변 장치는 7비트의 고유한 통신 주소를 가지고 있다.
    버스에 연결된 모든 장치가 똑같은 메시지를 전달 받기 때문에 고유 주소는 중복되어서는 안 된다.
  마스터 장치는 통신을 초기화하고 나면 장치 ID와 데이터를 전송하고, 슬레이브 장치는 자신의 ID가 호출 되었을 때 요청 받은 데이터를 전송한다.

## Slide 10: 02. I2C 통신 하드웨어 구성
I2C 장치 간 통신 주소 설정
  대부분의 I2C는 사전에 프로그램된 다양한 I2C 주소가 지정되어 있다.
  예를 들어 이 장에서 사용하는 I2C 온도 센서인 TC74의 경우, 1001000을 주소로 사용하는 5V에서 동작하는 TC74A0-5.0VAT이다.

## Slide 11: 02. I2C 통신 하드웨어 구성
I2C 하드웨어 요구 사항
  I2C 버스는 CLOCK과 DATA 회선에 각각 풀업 저항을 연결해야 한다.
  저항값은 연결하는 슬레이브 장치의 종류 및 개수에 따라 결정된다.
  이 장에서는 대다수 장치에서 요구하는 저항값인 4.7k을 풀업 저항으로 사용한다.
    I2C에서 풀업 저항을 사용하는 이유: http://cubloc.blog.me/220071045671 http://www.i2c-bus.org/how-i2c-hardware-works/

## Slide 12: 03. I2C 온도 센서와 통신하기
I2C통신 절차
  일반적인 I2C 장치의 제어 과정은 다음과 같다.
    1. 마스터에서 시작 비트를 전송한다.
    2. 마스터에서 통신하려는 슬레이브 장치의 7비트 주소를 보낸다.
    3. I2C 장치의 레지스터에 데이터를 쓸 것인지 아니면 읽어 올 것인지에 따라 마스터에서 1비트의 읽기 명령(1)이나 쓰기 명령(0)을 보낸다.
    4. 슬레이브에서는 acknowledge 또는 ACK(LOW 신호)로 응답한다.
    5. 마스터는 I2C 장치의 레지스터를 읽겠다는 1바이트 명령을 쓰기 모드에서 전송하고, 슬레이브에서는 ACK 비트로 응답한다.
    6. 마스터는 I2C 기기에서 전송되는 1바이트 정보를 읽기 모드에서 수신한다. 1바이트 씩 읽고 나면 슬레이브에 ACK 비트를 전송한다.
    7. 마스터에서 STOP 비트를 전송하여 마스터와 슬레이브 기기 간 통신을 완료한다.
  I2C 장치의 사양에 따라 통신하는 절차가 조금씩 다르다.
  아두이노에는 내장 I2C 라이브러리가 있어 어려운 타이밍 작업을 대신해준다.

## Slide 13: 03. I2C 온도 센서와 통신하기
아두이노에 I2C 온도 센서 연결하기

## Slide 14: 03. I2C 온도 센서와 통신하기
I2C 온도 센서 TC74와 아두이노 연결하기
  이 회로에서 사용한 TC74는 디지털 센서이기 때문에 외부 온도를 곧바로 섭씨온도 값으로 전달한다.
  I2C 온도 센서의 SDA와 SCL 핀은 각각 아날로그 입력4번(A4)과 5번(A5) 핀에 연결한다.
  아날로그 A4와 A5는 아두이노의 하드웨어 I2C 인터페이스와 내장 ADC가 다중으로 분기된 회선이다.
  아두이노 프로그램 코드에서 Wire 라이브러리를 초기화시키면 A4와 A5 핀은 ATMega의 I2C 컨트롤러에 연결된다.
  Wire 라이브러를 초기화 시키면 A4와 A5 핀은 아날로그 입력으로는 사용할 수 없다.

## Slide 15: 03. I2C 온도 센서와 통신하기
TC74 센서
  TC74는 읽기와 쓰기가 모두 가능하다.
  TC74에는 현재 섭씨 온도를 저장하는 것, 데이터 준비 상태를 포함한 칩의 설정 정보를 저장하는 것의 두 개의 레지스터가 있다.

## Slide 16: 03. I2C 온도 센서와 통신하기
I2C 온도 센서인 TC74 센서로부터 온도를 읽는 절차
  1. 쓰기 모드에서 TC74 주소에 0값을 전송한다. 0은 데이터 레지스터에서 값을 읽어오겠다는 뜻이다.
  2. 센서 주소로 8비트(1바이트)의 정보를 요청하는 값을 전송한다.
  3. 8비트의 온도값을 다 받을 때까지 기다린다.

## Slide 17: 03. I2C 온도 센서와 통신하기 – Wire 라이브러리 사용하기
//I2C 온도 센서에서 값을 읽어 시리얼 포트로 출력하기
//I2C 라이브러리 삽입
#include <Wire.h>
//I2C 센서 ID를 10진수로 저장한 temp_address 변수 선언
int temp_address=72;
void setup()
{
//시리얼 통신 시작
Serial.begin(9600);
//I2C Wire 객체 시작
Wire.begin();
}
void loop()
{
//I2C 센서의 주소와 통신을 개시하는 요청 전송
Wire.beginTransmission(temp_address);
//I2C 센서의 0번 레지스터를 읽겠다는 명령을 쓰기 모드에서 전송
Wire.write(0);
//전송 완료(0값 전송 종료)
Wire.endTransmission();
실습 8-1 I2C 온도 센서 출력하기

## Slide 18: 03. I2C 온도 센서와 통신하기 – Wire 라이브러리 사용하기
//지정된 주소의 I2C 센서에서 1바이트값 읽음
Wire.requestFrom(temp_address, 1);
//응답이 올 때까지 대기
while(Wire.available()= =0);
//온도를 읽어 변수 c에 저장
int c=Wire.read();
//섭씨를 화씨로 변환
Int f=round(c*9.0/5.0 +32.0);
//시리얼 포트로 섭씨온도와 화씨온도 출력
Serial.print(c);
Serial.print("C");
Serial.print(f);
Serial.println("F");
delay(500);
}
실습 8-1 I2C 온도 센서 출력하기

## Slide 19: 03. I2C 온도 센서와 통신하기 – Wire 라이브러리 사용하기
Wire 라이브러리 사용하기
  #include <Wire.h> //I2C 라이브러리 불러오기
  Wire.beginTransmission() //주어진 ID 주소로 슬레이브 장치와 I2C 통신 시작
  Wire.write(0) //온도값을 읽기 위해 0값을 슬레이브 장치로 전송
  Wire.endTransmission() //I2C 장치와의 통신을 완료하는 정지비트를 전송
  Wire.requestFrom() //슬레이브 장치에서 1바이트의 데이터를 수신 할 것을 알림
  Wire.available() // 슬레이브 장치가 응답할 수 있는 여유를 주기 위해 I2C 버스의 데이터를 사용할 수 있을 때까지 기다림
  Wire.read() // 정수로 변환할 수 있는 8비트 온도 값을 읽음

## Slide 20: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
아두이노로 측정한 외부 온도를 출력하는 Processing 프로그램 제작
  I2C 온도 센서가 연결된 아두이노 회로에서는 외부 온도를 LED 바 그래프로 표시한다.
  I2C 온도 센서에서 측정한 온도값은 I2C 통신으로 아두이노로 전달되고, 시리얼 포트로 컴퓨터에 전송된다.
  Processing 프로그램은 아두이노로부터 전송 받은 실제 온도를 컴퓨터 화면에 표시해준다.

## Slide 21: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
온도 모니터링 시스템 회로

## Slide 22: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
// I2C 온도 센서값을 읽어 LED 막대그래프로 온도 표현 -> [실습 8-2]
// Processing 프로그램으로는 PC 화면에 온도 표시 -> [실습 8-3]
//I2C 라이브러리 삽입
#include <Wire.h>
const int SER=8; //시프트 레지스터로 데이터를 입력하는 8번 핀 SER 상수 정의
const int LATCH=9; //LATCH 핀 LATCH 상수 정의
const int CLK=10; //CLOCK 핀 CLK 상수 정의
int temp_address=72;
//LED 막대그래프에 표시할 온도값(기준) 배열 Val 선언
int vals[8]={1,3,7,15,31,63,127,255};
void setup()
{
//시리얼 통신 시작
Serial.begin(9600);
//I2C Wire 객체 시작
Wire.begin();
실습 8-2 시프트 레지스터, LED, 시리얼 통신, I2C 온도 센서를 사용한 온도 모니터링하기 (아두이노)

## Slide 23: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
//시프트 레지스터에 연결된 핀들의 입출력 모드를 출력으로 지정
pinMode(SER, OUTPUT);
pinMode(LATCH, OUTPUT);
pinMode(CLK, OUTPUT);
}
void loop()
{
//I2C 센서의 주소와 통신을 개시하는 명령 전송
Wire.beginTransmission(temp_address);
//I2C 센서의 0번 레지스터를 읽겠다는 명령을 쓰기 모드에서 전송
Wire.write(0);
//전송 완료
Wire.endTransmission();
//지정된 주소의 I2C 센서에서 1바이트값을 읽음
Wire.requestFrom(temp_address, 1);
//응답이 올 때까지 대기
while(Wire.available()= =0);
//온도를 읽어 변수 c에 저장
int c=Wire.read();
실습 8-2 시프트 레지스터, LED, 시리얼 통신, I2C 온도 센서를 사용한 온도 모니터링하기 (아두이노)

## Slide 24: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
//온도에 따른 LED 막대그래프 패턴 설정
int graph=map(c, 24, 31, 0, 7);
graph=constrain(graph,0,7);
digitalWrite(LATCH, LOW); //LATCH에 LOW 입력
shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, vals[graph]); //데이터 전송
digitalWrite(LATCH, HIGH); //LATCH에 HIGH 입력
//섭씨온도를 화씨온도로 변환
int f=round(c*9.0/5.0 +32.0);
Serial.print(c);
Serial.print("C,");
Serial.print(f);
Serial.print("F.");
delay(500);
}
실습 8-2 시프트 레지스터, LED, 시리얼 통신, I2C 온도 센서를 사용한 온도 모니터링하기 (아두이노)

## Slide 25: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
Processing 프로그램에서 구현할 기능
  섭씨온도와 화씨온도를 모두 보여주는 창을 생성한다.
  시리얼 포트로 전송된 데이터를 컴퓨터에서 출력할 수 있도록 지역 변수에 저장한다.
  온도는 시리얼을 사용하여 수신되는 새로운 값으로 계속 업데이트 한다.

## Slide 26: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
Processing 프로그램에서 사용할 폰트 생성하기
  Processing 프로그램에서 직접 사용할 폰트를 다음과 같이 생성한다.
    새로 저장된 Processing 프로그램에서 [Tools]-[Create Font] 메뉴를 클릭해서 원하는 폰트와 글자 크기를 설정한 후 [OK] 버튼을 클릭해서 폰트를 생성한다.

## Slide 27: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
//I2C 온도 센서값을 출력하는 프로그램
import processing.serial.*;
Serial port;
String temp_c= "";
String temp_f= "";
String data= "";
int index=0;
PFont font;
void setup()
{
size(400,400);
//COM9는 아두이노가 연결된 실제 시리얼 포트로 변경
port=ew Serial(this, "COM9", 9600);
port.bufferUntil('.');
//폰트 이름은 [그림 8-9]에서 실제로 만든 것으로 변경
font=loadFont("AgencyFB-Bold-200.vlw");
textFont(font, 200);
}
실습 8-3 시프트 레지스터, LED, 시리얼 통신, I2C 온도 센서를 사용한 온도 모니터링하기 (Processing)

## Slide 28: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
void draw()
{
background(0,0,0);
fill(46, 209, 2);
text(temp_c, 70, 175);
fill(0, 102, 153);
text(temp_f, 70, 370);
}
void serialEvent(Serial port)
{
data=port.readStringUntil('.');
data=data.substring(0, data.length()-1);
//아두이노에서 전송된 섭씨온도와 화씨온도를 구분하는 ','를 찾아 배열로 처리
index=data.indexOf(",");
//섭씨를 저장
temp_c=data.substring(0, index);
//화씨를 저장
temp_f=data.substring(index+1, data.length());
}
실습 8-3 시프트 레지스터, LED, 시리얼 통신, I2C 온도 센서를 사용한 온도 모니터링하기 (Processing)

## Slide 29: 04. 시프트 레지스터, 시리얼 통신과 I2C 통신 사용하기
Processing 프로그램